# załącznik nr 1

| Doposażenie pracowni środków transportu drogowego |
| --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Walizka do nauki obsługi tachografów. –1 szt | Urządzenie wykonane w formie podręcznej walizki z wbudowanym tachografem cyfrowym i tachografem analogowym umożliwiające: symulację prędkości symulację ustawień tachografu po włączeniu/wyłączeniu zapłonu zaprezentowanie wpisów manualnych (ręcznie uzupełnienie danych na karcie kierowcy) dokonanie różnych wydruków zaprezentowanie menu tachografu zaprezentowanie ogólnego działania tachografu przy wykorzystaniu karty przedsiębiorstwa możliwość pokazania jak nakłada się blokadę przedsiębiorstwa pobieranie dane z tachografu Zestaw powinien zawierać: - Nowy Tachograf cyfrowy systemu DTCO z funkcja VDO z funkcją VDO Counter. Tachograf ze zintegrowanym wyświetlaczem i drukarką - zainstalowany stoper do tachografu - Tachograf analogowy szufladkowy, używany najnowsza dostępna wersja - Prędkościomierz - Nadajnik Impulsów - Zasilanie 12V Całość zmontowana i bezpośrednio przystosowana do symulacji wszystkich rzeczywistych zdarzeń rejestrowanych zarówno na kartach użytkowników, jak też i ew. pamięci masowej tachografu cyfrowego, łącznie z wydrukami. Uwaga . Tachograf cyfrowy nowy |
| 2. | Walizka do nauki obsługi tachografów. –1 szt | Urządzenie wykonane w formie podręcznej walizki z wbudowanymi dwoma tachografami cyfrowymi umożliwiające: symulację prędkości symulację ustawień tachografów po włączeniu/wyłączeniu zapłonu zaprezentowanie wpisów manualnych (ręcznie uzupełnienie danych na karcie kierowcy) dokonanie różnych wydruków zaprezentowanie menu tachografu zaprezentowanie ogólnego działania tachografu przy wykorzystaniu karty przedsiębiorstwa możliwość pokazania jak nakłada się blokadę przedsiębiorstwa pobieranie dane z tachografu Zestaw powinien zawierać: - Tachografy cyfrow z systemem DDS - Wspomagania Decyzji Kierowcy i regułą jednej minuty. Wersja do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR: –25°C do +65°C. Tachograf ze zintegrowanym wyświetlaczem i drukarką - zainstalowany stoper do tachografu - Prędkościomierz - Nadajnik Impulsów - Zasilanie 12V Całość zmontowana i bezpośrednio przystosowana do symulacji wszystkich rzeczywistych zdarzeń rejestrowanych zarówno na kartach użytkowników, jak też i ew. pamięci masowej tachografu cyfrowego, łącznie z wydrukami. Uwaga. Jeden tachograf nowy natomiast drugi używany |
| 3. | Oprogramowanie specjalistyczne służące do symulacji tachografów cyfrowych – 1 szt. | Program komputerowy do kształcenia kierowców. Umożliwiający wykonywanie wszystkich funkcji jak w tachografie zamontowanym w pojeździe wykonanie przykładowych wydruków |
| 4. | Uniwersalny czytnik danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. – 1 szt. | Urządzenie wyposażone w kolorowy wyświetlacz i wbudowany akumulator pamięć do przechowywanie min. 8 000 plików z karty lub 300 plików z tachografu podłączenie z PC przez szybkie złącze USB umożliwiające pobieranie danych z pojazdu i karty kierowcy włożonej do tachografu pobieranie danych z karty kierowcy bezpośrednio do urządzenia dźwiękowa sygnalizacja zakończenia pobierania raport o wykroczeniach kierowcy analizę przekroczeń , dowolny plik z karty kierowcy zapisany w wewnętrznej pamięci czytnika. Analizę z czterech ostatnich tygodni (28 dni) ze wskazanego pliku kierowcy Obsługa oraz menu na wyświetlaczu jest w języku polskim. |
| 5. | Obsługa tachografu cyfrowego – 1 szt. | Pakiet dla firm zawierający płytę CD z programem szkoleniowym i filmy |