załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru

Zadanie 2 - Drukarka 3D i filament do drukarki 3D

Opis przedmiotu zadania.

Zadanie obejmuje zakup drukarki 3D i filamentu do drukarki 3D do pracowni zawodowej znajdującej się              w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

Zakres zadania:

- drukarka 3D do szybkiego prototypowania - 1 szt.

- filament do drukarki 3D – 10 szt.

Zastosowanie: do celów dydaktycznych w pracowni do komputerowego wspomagania projektowania                        w technologii 3D, prototypowania w 3D z tworzyw PLA, ABS i innych.

Z uwagi na zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”).

Specyfikacja: drukarka 3D do szybkiego prototypowania - 1 szt.

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa parametru lub podzespołu | Opis wymaganych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| technologia druku | FDM (Fused Deposition Modeling) |  |
| Pole robocze | nie mniej niż: (X,Y,Z): 252 x 199 x 150 mm |  |
| Wymiary urządzenia | nie więcej niż: 52.8 x 44.1 x 41.0 cm |  |
| Waga urządzenia | maks. 16 kg |  |
| Rozdzielczość warstwy | nie mniej niż: 100 mikronów (0.1 mm) |  |
| Dokładność pozycjonowania w osiach | XY – 11 mikronów, Z – 2.5 mikrona |  |
| średnica wykorzystywanego filamentu | 1.75 mm |  |
| typ wykorzystywanego filamentu | PLA i pochodne, Tough PLA |  |
| średnica dyszy drukującej | 0.4 mm |  |
| Materiał obudowy | stal malowana proszkowo i PC-ABS |  |
| Komora robocza | otwarta |  |
| Materiał platformy roboczej | szkło |  |
| grubość szklanej platformy roboczej | min. 3 mm |  |
| Platforma robocza | Wyjmowana z autokalibracją |  |
| głowica drukująca | Łatwo wymienna mocowana na magnesach |  |
| Dysza drukująca | Ruchoma, automatycznie podnosząca się w celu skrócenia wolnych przejazdów |  |
| Funkcja wykrywania braku materiału (filamentu) | Automatyczne wykrywanie braku filamentu z możliwością jego uzupełnienia bez konieczności przerywania procesu druku |  |
| Sterowanie | poprzez 3.5 calowy kolorowy panel LCD z rzeczywistym podglądem drukowanego modelu |  |
| kamera | Wbudowana o minimalnej rozdzielczości 320x240 |  |
|  | monitorowanie procesu wydruku na urządzeniach mobilnych i ekranie komputera |  |
| Komunikacja drukarki | poprzez Port USB, Port Ethernet oraz Wi-Fi |  |
| Zasilanie | 100-240V, AC; 5,4-2,2A; 50/60HZ; 100W |  |
| oprogramowanie w komplecie z drukarką oferujące: | • wydruk bezpośrednio ze środowiska CAD • drukarki obsługiwane są przez zaawansowane rozwiązania chmurowe, które umożliwiają zdalne sterowanie jedną lub większą ilością drukarek 3D, • swobodny podgląd modelu w środowisku 3D, • łatwe rozmieszczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie modeli w polu roboczym drukarki, • estymacja zużycia materiału i czasu wydruku (precyzyjna wycena), • automatyczna tworzenie i optymalizacja rozmieszczenia materiału podporowego tam, gdzie to konieczne i we właściwym kolorze (w przypadku druku wielokolorowego), możliwość stosowania rozpuszczalnego materiału podporowego, • automatyczne tworzenie struktur wypełniających, np. plaster miodu – duża wytrzymałość modeli, skrócenie czasu wydruku, oszczędność materiału • możliwość drukowania z funkcją raft lub bez (dodatkowe podłoże pod drukowanym modelem) • możliwość ingerencji w zaawansowane ustawienia dla doświadczonych użytkowników (regulacja temperatur, posuwów, sposobu nakładania warstw i wiele innych) • obsługuje systemy oraz formaty: Mac Os X 10.9+ (.makerbot) (.stl) Windows 7, 10 (.makerbot)(.stl)(.ipt, .iam)(.sldprt, .sldasm)(.iges, .igs)(.step, .stp) (.catpart, .catproduct)(.obj) (.prt)(.par, .asm)(.prt, .prt., .asm, .asm.)(.wrl)(.x_t, .x_b) - obsługiwany system operacyjny: Windows 8,10, Mac OS (10,7+), Linux (Ubuntu, Fedora) - dedykowane fabryczne oprogramowanie producenta do zainstalowania na dowolnej ilości stanowisk |  |
| Aktualizacje | bezpłatne aktualizacje firmware i oprogramowania |  |
| Nakładki ochronne na stół roboczy | co najmniej 3 komplety ochronnych nakładek adhezyjnych na stół roboczy |  |
| Gwarancja | co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji DOOR TO DOOR |  |
| Wsparcie techniczne i gwarancyjne | wsparcie techniczne świadczone telefonicznie, mailowo lub poprzez zdalny pulpit komputera w godzinach 9:00-17:00 w całym okresie gwarancyjnym, dostawca zapewni realizację wydruków na potrzeby zamawiającego, w przypadku serwisu drukarki trwającego dłużej niż 7 dni |  |
| Serwis | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany bezpośrednio przez dostawcę |  |
| Warunki dostawy | dostawa, instalacja oraz szkolenia z obsługi zamówionego urządzenia w wymiarze 1 dnia roboczego w siedzibie zamawiającego |  |

Specyfikacja: filament do drukarki 3D - 10 szt.

| Producent:...................................... Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa parametru lub podzespołu | Opis wymaganych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Średnica filamentu | 1.75 mm |  |
| Typ filamentu | - PLA i pochodne - Tough PLA - zgodny z oferowaną drukarką 3D |  |
| Ilość | - po dwie sztuki w kolorach: białym, żółtym, niebieskim oraz zielonym - po jednej sztuce w kolorach: czarnym i szarym |  |
| Wielkość szpuli | 3kg |  |