# załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru

Opis przedmiotu zadania.

Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Piaskach.

Wymagania ogólne.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 24 miesiące.

Zastosowanie: do celów dydaktycznych w pracowniach Zespołu Szkół w Piaskach.

Z uwagi na zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”).

| Producent: ................................................... Model: ........................................................................ |
| --- |
| Nazwa parametru | Opis minimalnych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Obsługiwane pasmo | 2.4GHz |  |
| Antena | Wbudowana |  |
| Standardy sieciowe | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  |
| Zabezpieczenia | WPA, WPA2 |  |
| Zarządzanie | Tak |  |
| Zasilanie | Poprzez dołączony zasilacz |  |

- Specyfikacja:  Bezprzewodowy punkt dostępowy (Acces Point) – 6 szt.

- Specyfikacja:  Cyfrowy aparat fotograficzny z funkcją kamery HD – 1 szt.

| Producent: ..................................................... Model: ...................................................................... |
| --- |
| Nazwa parametru | Opis minimalnych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Rozdzielczość przetwornika | 16 mln punktów |  |
| Zoom optyczny | x50 |  |
| Tryb makro | Tak |  |
| Funkcja kamery HD | Tak, full HD |  |
| Stabilizacja optyczna | Tak |  |
| Lampa błyskowa | Tak |  |
| Podgląd zdjęć | Poprzez wizjer oraz ekran LCD |  |
| Nośnik danych | Karta pamięci |  |
| Zasilanie | Dedykowany akumulator |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Akumulator, ładowarka, torba, karta pamięci 32GB |  |

- Specyfikacja: Komputer przenośny z oprogramowaniem  – 7 szt.

| Producent:.................................................. Model:................................................................. |
| --- |
| Nazwa podzespołu | Opis minimalnych, parametrów podzespołów komputera | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Typ | Laptop |  |
| Procesor | Osiągający wynik co najmniej 7900 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks | (model procesora i wynik PassMark CPU Benchmarks) |
| Pamięć RAM | 16 GB |  |
| Złącza wejść i wyjść | - Port USB - 3szt. - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - Wyjście na monitor zewnętrzny - 1szt. - Czytnik kart pamięci - 1 szt. - Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. - DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Dysk SSD | - 960 GB o odczycie i zapisie min. 500MB/s |  |
| Klawiatura | Układ polski programisty |  |
| System operacyjny | Licencja wieczysta MS Windows 10 PL lub równoważny. System równoważny musi: - umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem: m.in.: - MS Office 2016 Standard, - AutoCAD 2013. |  |
| Ekran | - Powierzchnia matowa - Wielkość matrycy min. 15" - Rozdzielczość matrycy: min. 1920 x 1080 @ 60 Hz |  |
| Zasilacz | W zestawie |  |
| Mysz | - obudowa matowa - wygodny kształt - rozdzielczość regulowana skokowo bez dodatkowego oprogramowania - łączność bezprzewodowa |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

- Specyfikacja:  Program do grafiki komputerowej – 16 szt.

| Nazwa programu: .................................................................................................................................... |
| --- |
| Nazwa parametru | Opis minimalnych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Opcje licencjonowania | na urządzenia |  |
| Wersja językowa | Polska |  |
| Funkcje | - tworzenie ilustracji wektorowych i przygotowywania układu stron - edycja zdjęć umożliwiająca ich retuszowanie oraz modyfikowanie - przekształcanie map bitowych w edytowalne grafiki wektorowe - obsługa formatu PDF zgodnie z standardami drukarskimi - przechwytywanie obrazów z ekranu komputera - biblioteka zasobów w postaci zdjęć i obrazków, szablonów oraz czcionek - szkolenia z obsługi oprogramowania w formie nagrań wideo |  |

- Specyfikacja:  Router – 6 szt.

| Producent: ..................................................... Model: ...................................................................... |
| --- |
| Nazwa parametru | Opis minimalnych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Interfejs WAN | 1x 10/100/1000 Mb/s RJ45 |  |
| Ilość portów LAN | 4 szt. RJ45 |  |
| Standard Wi-Fi | 802.11 b/g z obsługą szyfrowania WPA, WPA2 |  |
| Funkcja punktu dostępowego | Tak |  |
| Obsługa VLAN | Tak, w standardzie 802.1q |  |
| Routing statyczny | Tak, na portach LAN/WAN oraz pomiędzy VLAN |  |

- Specyfikacja:  Tablet graficzny  - 6 szt.

| Producent: ..................................................... Model: ...................................................................... |
| --- |
| Nazwa parametru | Opis minimalnych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Interfejs | USB |  |
| Obszar roboczy w mm | 210x130 |  |
| Ilość poziomów nacisku | 4000 |  |
| Piórko | z 3 wymienialnymi końcówkami w zestawie |  |
| Kompatybilność OS | Windows 7/10 |  |
| Kompatybilność programowa | oprogramowania Adobe, Corel, Gimp. |  |

- Specyfikacja:  Zasilacz awaryjny (UPS) – 3 szt.

| Producent: ..................................................... Model: ...................................................................... |
| --- |
| Nazwa parametru | Opis minimalnych parametrów | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Napięcie wejściowe | 230V |  |
| Napięcie wyjściowe | 230V |  |
| Moc (W) | 400 |  |
| Czas podtrzymania (minut) | 10 |  |
| Ilość standardowych gniazd wyjściowych | 2 |  |